中国科学院大连化学物理研究所

资源与能源绿色转化技术创新平台——

化石能源清洁化利用关键技术研发平台项目

环境影响报告书

（简本）

建设单位：中国科学院大连化学物理研究所

编制单位：辽宁省环境规划院有限公司

Liaoning Academy for Environmental Planning Co.,Ltd

国环评证：甲字第1503号

二〇一八年七月

目  录

1 建设项目概况	1

1.1 项目由来	1

1.2 工程建设地点	1

1.3 工程建设概况	4

1.4 总平布置	5

1.5 公辅工程	7

1.6 政策相符性	8

2 建设项目周边环境现状	9

2.1 环境现状	9

2.2 评价范围及敏感目标	11

3 主要环境影响及环境保护措施	13

4 环境影响评价结论	15

5 公众提出意见的联系方式	15

建设项目概况

项目由来

中国科学院大连化学物理研究所长兴岛园区是一个集科研、工程化中试、产业化、生活配套于一体的园区，对区域人才聚集、科技引领起到了带动作用。

构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系是中国能源的长远发展战略，在重大创新领域组建一批集突破型、引领型、平台型于一体的国家实验室是国家重要部署。在此背景下，大连化物所拟在大连长兴岛经济技术开发区筹建“资源与能源绿色转化技术创新平台——化石能源清洁化利用关键技术研发平台”项目，搭建小试、中试放大、工程设计三个子平台，重点开展煤炭、天然气转化和石油清洁高效利用等关键核心问题的研发工作。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的要求，建设单位委托我们辽宁省环境规划院有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。本次环评以拟建项目设计资料为基础，结合实地踏勘和相关资料收集，从环境保护的角度开展工程分析论证、影响预测等各阶段的工作，依据环境影响评价相关导则要求进行本报告的编制。

工程建设地点

本项目位于大连长兴岛经济技术开发区北部，工程建设场地处于中科院大连化物所长兴岛园区内。该园区北与滨海路接壤，隔路与渤海相望，南邻规划的北疏港路，西侧为规划的高尔夫球场，东侧与规划6-1#路相邻。

本工程建设地点处于大连化物所长兴岛园区东南部，分为南北两个场地，总用地面积47344.87 m2。建筑主体工程主要包括中试平台1～6#楼、研发平台1～3#楼，共9栋，总建筑面积24697.19 m2。其中：北场地建设研发平台1～3#楼（小试平台和工程设计平台共建）和中试平台1～3#楼；南场地建设中试平台4～6#楼。项目地理位置见图1-1，在大连化物所长兴岛园区内的位置见图1-2。

图1-1  项目地理位置

工程建设概况

项目基本情况

◇项目名称：资源与能源绿色转化技术创新平台——化石能源清洁化利用关键技术研发平台

◇建设单位：中国科学院大连化学物理研究所

◇建设性质：新建

◇建设地点：中科院大连化物所长兴岛园区

◇总投资：21919.94万元

工程内容

建设内容：小试平台、中试放大平台、工程设计平台，以及相关配套设施。

工程规模：总建筑面积24697.19 m2，包括9栋实验楼——中试平台1～6#楼，研发平台1～3#楼（小试平台与工程设计平台共建）。

资源与能源绿色转化技术创新平台——化石能源清洁化利用关键技术研发平台将针对煤炭、天然气及石油等传统化石能源，开展清洁高效利用技术研究。研究的核心问题在于从化石能源的本质出发，打通从实验室理论研究、小试，一直到工厂大规模应用的全流程，提供系统性工艺方案，建立完备的新型洁净能源技术体系。其中：

小试平台——重点开展资源小分子重构和大分子裂解的小试阶段科学研究。主要研究：甲醇制烯烃、甲烷无氧直接制烯烃或芳烃、丙烷制丙烯酸、石脑油催化裂解制烯烃和甲醇耦合石脑油催化裂解制烯烃、渣油裂解制烯烃等过程中催化剂的合成。

中试平台——新建4套独立的中试装置：甲醇制大宗化学品新技术、合成气直接转化新技术、甲烷活化转化新技术、烃类清洁高效转化新技术。

工程设计平台——由数值模拟系统、工程设计系统和操作仿真系统等3个系统构成。

总平布置

项目技术指标见表1-1，总平面布置见图1-3。

表1-1  项目技术指标一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、北场地 |
| 1 | 总用地面积 | m2 | 30692.59 |  |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 21506.46 |  |
| 其中 | 研发平台1#楼 | m2 | 2955.44 | 研发平台：11541 m2 |
|  | 研发平台2#楼 | m2 | 2992.53 |  |
|  | 研发平台3#楼 | m2 | 5593.16 |  |
|  | 中试平台1#楼 | m2 | 2381.9 | 中试平台：10256 m2 |
|  | 中试平台2#楼 | m2 | 5823.32 |  |
|  | 中试平台3#楼 | m2 | 2020.83 |  |
| 3 | 建筑基地面积 | m2 | 7271.58 |  |
| 4 | 容积率 |  | 0.70 |  |
| 5 | 建筑密度 | % | 23.69 |  |
| 6 | 绿地率 | % | 30 |  |
| 7 | 停车位 | 辆 | 43 |  |
| 二、南场地 |
| 1 | 总用地面积 | m2 | 16652.28 |  |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 3190.73 |  |
| 其中 | 中试平台4#楼 | m2 | 1107.20 | 中试平台（厂房）：3190.73 m2 |
|  | 中试平台5#楼 | m2 | 1107.20 |  |
|  | 中试平台6#楼 | m2 | 976.33 |  |
| 3 | 建筑基地面积 | m2 | 3190.73 |  |
| 4 | 容积率 |  | 0.19 |  |
| 5 | 建筑密度 | % | 19.2 |  |
| 6 | 绿地率 | % | 30 |  |
| 7 | 停车位 | 辆 | 16 |  |

图1-3  项目总平面布置图

公辅工程

供水

本项目用水主要包括实验用水和科研、工作人员生活用水。大连化物所长兴岛园区给水接自长兴岛经济区市政供水管网，本项目耗用的自来水由园区内已建的给水管道引入，室外建设环状配水系统。

在中试平台6#楼内建设去离子水站，为本项目各实验室提供去离子水。

排水

本项目产生的各类实验废水均按危险废物管理，外委具相应资质的单位接收处置。

生活污水排入化粪池，接入园区污水站，污水站处理达标后通过市政管网排入大连长兴岛经济区北部污水处理厂。

供热供暖

实验用热：以电加热方式为主，同时利用废热锅炉充分回收实验过程中放热反应所产生的热能。

冬季采暖：中试平台4～6#楼设分体空调供暖，其他建筑采暖热源接自园区供热管网。

供电

园区在催化剂放大研究平台项目内建有1.5万kVA开关站，本项目项目用电引出双路20 kV电源线路至本项目南、北场地的2座变配电室，为各实验楼供电。

政策相符性

对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年发改委令第36号修正），本项目属于“鼓励类”第三十一项“科技服务”中第10条“国家级重点实验室……科研中试基地、实验基地建设”项目。

项目选址位于大连长兴岛经济技术开发区北部的中科院大连化物所长兴岛园区内，已取得规划环评审查意见，不涉及饮用水水源保护区和自然保护区，区域环境质量现状现状符合相应的评价标准。

本项目位于中科院大连化物所长兴岛园区东南部，其中：北场地处于园区规划的“行政研发区”，拟建研发平台楼（小试与设计合建）和中试放大平台相关科研楼，属于基础科研项目；南场地处于园区规划的“科研产业区”，拟建中试放大平台用房，符合规划。

根据园区区域环评及大环建函〔2012〕201号审查意见：园区引进的项目必须以科学实验研究及中试放大研究为主要目的，严格控制引进实验项目的规模，按园区功能定位对入驻项目实施产业控制，不得引入生产性研发项目、国家明令淘汰和禁止的能耗物耗高、环境污染重的建设项目。本项目以科学实验研究及中试放大研发为主要目的，不在环境准入负面清单之列。采取污染治理措施和环境保护措施后不会突破当地环境质量底线，符合国家、辽宁省、大连市各级“气十条”、“水十条”、“土十条”等现行环境管理政策，符合“三线一单”、“三挂钩”机制要求。

建设项目周边环境现状

环境现状

本项目选址于中科院大连化物所长兴岛园区内，园区位于大连长兴岛经济技术开发区北部。

（1）根据大连市政府发布的《大连市人民政府办公厅关于调整大连市环境空气质量功能区区划的通知》（大政办发〔2005〕42号），项目所在地区为二类环境空气质量功能区，见图2-1。

图2-1  项目环境空气功能区划

（2）根据《关于印发〈大连长兴岛经济区声环境功能区划〉的通知》（大长管发〔2014〕109号），本项目所在的中科院大连化物所长兴岛园区位于3类声环境功能区，因此执行国家《声环境质量标准》（GB 3096—2008）中3类功能区标准，见图2-2。

图2-2  项目在长兴岛经济区声环境功能区划图中位置

根据2018年4月9日～2018年4月16日监测结果，建设区域环境空气中常规污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）二级标准要求；特征污染物非甲烷总烃的小时均值满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃小时值标准参考值；甲醇的小时均值均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）中“表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度”中的标准限值；甲苯、二甲苯满足《室内空气质量标准》（GB/T 18883—2002）中相应浓度限值要求。声环境各噪声监测点位昼间及夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB 3096—2008）中3类功能区标准限值。

评价范围及敏感目标

大气评价范围

考虑项目和区域环境特征，确定本项目大气评价的范围为：以项目中试平台4#楼、5#楼为中心，半径为2.5 km的圆形区域，见图2-3。

图2-3  大气环境影响评价范围

声评价范围

本项目处于《声环境质量标准》（GB 3096—2008）规定的3类标准地区，厂址位于中科院大连化物所长兴岛园区内，声环境影响评价范围为厂界外1 m。

环境风险评价范围

环境风险评价范围为以拟建项目中试平台6#楼为中心为中心，半径3 km的圆形范围。

敏感保护目标

根据现场踏勘，本项目地处中科院大连化物所长兴岛园区内，评价范围内无按GB 3095规定划分为一类区的自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，评价范围内主要存在环境空气保护目标，其中居住区主要是项目南侧的新港假日小区、新港小区、世耀小区，北侧已动迁但尚未搬走的小礁屯10余户居民，以及化物所园区西北部的兴科苑生活配套区等，文化区主要是南侧的大连长兴岛经济区新港小学和长兴岛中心幼儿园，详见表2-1及图2-3。

表2-1  环境保护目标一览表

| 类别 | 保护对象 | 相对方位 | 相对边界距离（m） | 规模 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 名称 |  | 北场地 | 南场地 | 户 | 人 |  |
| 环境空气 | ① | 新港小学 | S | - | 1650 | - | 2545 | GB 3095—2012二级 |
|  | ② | 长兴岛中心幼儿园 | S | - | 1750 | - | 400 |  |
|  | ③ | 新港假日小区 | S | - | 1900 | 2000 | 6400 |  |
|  | ④ | 新港小区 | S | - | 1900 | 4000 | 12800 |  |
|  | ⑤ | 世耀小区 | SSW | - | 2150 | 1200 | 4000 |  |
|  | ⑥ | 化物所生活配套区 | NW | 400 | 620 | 1810 | 5790 |  |
|  | ⑦ | 小礁屯 | NW | 1000 | 1250 | 10 | 30 |  |

主要环境影响及环境保护措施

项目小试平台主要是进行机理性研究，不进行催化剂的生产。主要通过计算机模拟进行反应设计和研发，会涉及极少量的化学仪器分析。

中试放大平台新建4套独立的中试装置，分别用于研究甲醇制大宗化学品新技术、合成气直接转化新技术、甲烷活化转化新技术、烃类清洁高效转化新技术，污染物产生环节与防治措施见表3-1。

表3-1  中试平台污染物产生及处理方式一览表

| 中试内容 | 污染物类型 | 产污节点 | 主要污染物 | 采取的处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇制大宗化学品 | 废气 | 各反应塔塔顶不凝气 | 甲苯、二甲苯、甲醇等有机物 | 送至尾气处理系统处理 |
|  |  | 反应后产品气 | 甲苯、二甲苯、甲醇等有机物 | 经叠合反应器冷凝回收后，不凝气送至尾气处理系统 |
|  | 废液 | 各反应器反应后废液 | 有机废液 | 按危废进行管理 |
|  | 固体废物 | 各反应器中的废催化剂 | 废催化剂 | 按危废进行管理 |
| 合成气直接转化 | 废气 | 各反应塔塔顶不凝气 | 甲醇、乙烯等可燃有机物 | 送至尾气处理系统处理 |
|  |  | 反应后产品气 | 甲醇、乙烯等可燃有机物 | 经叠合反应器冷凝回收后，不凝气送至尾气处理系统 |
|  | 废液 | 各反应器反应后废液 | 有机废液 | 按危废进行管理 |
|  | 固体废物 | 各反应器中的废催化剂 | 废催化剂 | 按危废进行管理 |
| 甲烷活化转化 | 废气 | 各反应塔塔顶不凝气 | 甲醇、苯系物、乙烯等可燃有机物 | 送至尾气处理系统处理 |
|  |  | 反应后产品气 | 甲醇、苯系物、乙烯等可燃有机物 | 经叠合反应器冷凝回收后，不凝气送至尾气处理系统 |
|  | 废液 | 各反应器反应后废液 | 有机废液 | 按危废进行管理 |
|  | 固体废物 | 各反应器中的废催化剂 | 废催化剂 | 按危废进行管理 |
| 清洁高效转化 | 废气 | 各反应塔塔顶不凝气 | 烯烃、烷烃等可燃有机物 | 送至尾气处理系统处理 |
|  | 废液 | 反应后产品气 | 烯烃、烷烃等可燃有机物 | 经叠合反应器冷凝回收后，不凝气送至尾气处理系统 |
|  | 废液 | 各反应器反应后废液 | 有机废液 | 按危废进行管理 |
|  | 固体废物 | 各反应器中的废催化剂 | 废催化剂 | 按危废进行管理 |

中试平台6#楼为公用工程楼，污染物产生环节与防治措施见表3-2。

表3.2  公用工程主要污染物及处理方式一览表

| 建设内容 | 污染物类型 | 产污节点 | 主要污染物 | 采取的处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空压站 | 废液 | 压缩空气冷凝液 | 含油废液 | 按危废进行管理 |
| 循环水场 | 废水 | 循环冷却水定期排污水 | SS | 进入园区污水处理站 |
| 脱盐水站 | 废水 | 反渗透浓缩水 | 盐离子 | 进入园区污水处理站 |

采取上述措施后，各项污染物均可达标排放。

环境影响评价结论

经过综合评价，本报告主要环评结论为：综上所述，中国科学院大连化学物理研究所“资源与能源绿色转化技术创新平台——化石能源清洁化利用关键技术研发平台”项目属于国家产业政策鼓励类项目，与各级相关规划相容；项目拟采取的污染防治措施可行、有效，实施后可以使自身产生的各类污染物达标排放；项目的环境效益、经济效益和社会效益明显。在认真落实各项管理、监控、污染防治和应急防范措施的前提下，满足相关环境质量目标管理要求，从环保角度分析本项目的建设具备环境可行性。

公众提出意见的联系方式

公众对于本项目有任何意见和建议，可以在本公告发布之日起10日内通过以下方式与建设单位以及环境影响评价单位联系：

建设单位：中国科学院大连化学物理研究所长兴岛园区综合处

联 系 人：魏工

联系电话：024-85760496

环境影响评价单位：辽宁省环境规划院有限公司

联 系 人：吴工

联系电话：024-82566409

# Text boxes

图1-2  项目大连化物所长兴岛园区内位置